## Slide 1
Universidad Autónoma «Tomás Frías»
Facultad de Ingeniería · Carrera de Ingeniería Civil
Tesis de grado · Licenciatura en Ingeniería Civil
Desarrollo de software educativo de elementos finitos para el análisis estructural empleando el lenguaje de programación Python
Hedy Yhassmany Oyola Sucullani
Postulante
Potosí – Bolivia · octubre de 2026
Comenzar
→
☰ Índice
▶ Demostración
Membrana de Cook · von Mises · datos del motor
EduFEM
El procedimiento de cálculo, a la vista
Notes: Buenos días, señores miembros del tribunal. Mi nombre es Hedy Yhassmany Oyola Sucullani y presento la tesis «Desarrollo de software educativo de elementos finitos para el análisis estructural empleando el lenguaje de programación Python». Su producto es EduFEM: un software libre y en español que muestra, etapa por etapa, cómo calcula el método de los elementos finitos un sólido plano, en tensión o en deformación plana.

## Slide 2
Recorrido de la defensa
Un capítulo por objetivo y, al final, la respuesta
▸
Introducción
Plantear
Problema · alcance · objetivos · hipótesis · método
1
Capítulo 1
Fundamentar
Estado del arte · formulación variacional · nueve etapas
2
Capítulo 2
Desarrollar
Cómo se contrasta · EduFEM · demostración
3
Capítulo 3
Verificar y validar
Soluciones exactas · Timoshenko · Cook · cobertura
✓
Conclusiones
Responder
Objetivos · hipótesis · problema · preguntas
Notes: La exposición sigue los capítulos del documento: primero planteo el problema y su alcance, los objetivos y la hipótesis; después, un capítulo por cada objetivo específico; y al final, las conclusiones.

## Slide 3
Introducción
Resultados sin procedimiento: la caja negra
Resultado: contorno de tensiones
¿De dónde sale esta tensión nodal?
¿Cierran las tensiones de los nodos con las del interior de los elementos?
✎
En la práctica profesional, el cálculo estructural se entrega con su memoria de cálculo, para que otro pueda seguirlo y comprobarlo.
ED-Elas2D, 1998 [6, p. 246]: con los programas comerciales, el estudiante queda limitado a introducir los datos del problema e interpretar los resultados, sin acceso a los detalles del análisis.
Consenso de 67 expertos [3, pp. 1159, 1171]: el egresado debe saber planificar, verificar y validar sus análisis, no solo ejecutarlos.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · Situación problemática
3
Notes: [Al entrar] Hoy, el software comercial de análisis funciona como una caja negra. Se le dan la geometría, el material y las cargas, y devuelve un resultado: un mapa de colores con las tensiones. Lo que pasa en medio no se ve.
[Clic 1] Mirando el programa no se puede saber de dónde sale la tensión de un nodo, ni comprobar si coincide con la que se calculó dentro de los elementos.
[Clic 2] El antecedente educativo más cercano, ED-Elas2D, lo señalaba ya en 1998: con los programas comerciales, el estudiante solo introduce datos e interpreta resultados. Y un consenso de 67 expertos pide egresados que sepan verificar y validar sus análisis, no solo ejecutarlos.
[Clic 3] En la práctica profesional, todo cálculo estructural se entrega con su memoria de cálculo, para que otro ingeniero pueda seguirlo y comprobarlo. Este trabajo abre la caja: deja a la vista las nueve etapas del cálculo.

## Slide 4
Introducción
Problema científico
¿De qué manera la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis por elementos finitos podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad de ese procedimiento, en la gestión 2026?
¿De qué manera la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis por elementos finitos podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad de ese procedimiento, en la gestión 2026?
¿
La transparencia del procedimiento de cálculo
Causa · variable independiente
La trazabilidad y la verificabilidad del procedimiento de cálculo
Efecto · variable dependiente
Trazabilidad
Cada resultado puede seguirse hacia atrás, etapa por etapa, hasta los datos del modelo.
Verificabilidad
Cada magnitud puede comprobarse contra un patrón independiente —cálculo manual, solución analítica u otro programa— y da conforme dentro de una tolerancia explícita, que no depende del valor observado.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · Formulación del problema · Variables
4
Notes: [Al entrar] De esa situación nace el problema científico: ¿de qué manera la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis por elementos finitos podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad de ese procedimiento, en la gestión 2026?
[Clic 1] La causa, en azul, es la transparencia del procedimiento de cálculo. El efecto, en violeta, es su trazabilidad y su verificabilidad. Esos colores vuelven en toda la exposición.
[Clic 2] Trazable quiere decir que cada resultado puede seguirse hacia atrás, etapa por etapa, hasta los datos. Verificable, que cada magnitud, intermedia o final, puede compararse con un patrón independiente —un cálculo a mano, una solución analítica u otro programa— y queda dentro de una tolerancia explícita, que no depende del valor observado.

## Slide 5
Introducción
Qué se estudia y hasta dónde llega
Análisis estructural
Sólidos continuos en dos dimensiones
Elasticidad lineal estática
Material elástico, lineal e isótropo (E, ν)
Q4 y Q9
cuadriláteros isoparamétricos
EduFEM
software educativo de escritorio, en español
Objeto de estudio
Campo de acción: el software educativo
Delimitación en cuatro planos
Disciplinar
Elasticidad lineal plana con elementos Q4 y Q9
Institucional
Formación de grado en ingeniería civil; la Carrera de Ingeniería Civil de la UATF, destinataria inmediata
Espacial
El aula y la computadora personal, sin laboratorio de cómputo ni licencias
Temporal
Desarrollo, verificación y validación en la gestión 2026
Dentro del dominio: dos idealizaciones [14, p. 11]
Tensión plana
σz = 0
cuerpos delgados cargados en su plano
viga de gran peralte
muro cargado en su plano
Deformación plana
εz = 0
cuerpos prismáticos largos: una rebanada representa todo el sólido
presa
muro de contención
túnel
Fuera del alcance
Pórticos y cerchas
sistemas de barras
Placas y cáscaras
Análisis tridimensional
No linealidad
del material o geométrica
Efectos dinámicos
o dependientes del tiempo
Triángulos y cuadriláteros de ocho nodos
quedan como recomendación
Mallado automático
la malla se arma por tablas, por dibujo o desde un DXF; en los casos de estudio, por generación estructurada
Ensayos físicos
se valida con soluciones analíticas, casos clásicos y un software comercial
Objeto de estudio [8, p. 8]
El análisis de medios continuos en elasticidad lineal plana por el MEF
El procedimiento de cálculo que va del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones, con elementos Q4 y Q9
Campo de acción
Los medios de cálculo con que ese análisis se enseña
El software educativo que expone el procedimiento y la memoria de cálculo que lo documenta sobre el modelo del usuario
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · Objeto de estudio y campo de acción · Delimitación · Alcance y limitaciones
5
Notes: [Al entrar] El objeto de estudio es el análisis de medios continuos en elasticidad lineal plana por el método de los elementos finitos: su procedimiento de cálculo, etapa por etapa, hasta las tensiones. El campo de acción son los medios con que ese análisis se enseña: el software educativo y la memoria de cálculo.
[Clic 1] Acoté el alcance a propósito, para ganar profundidad. Del análisis estructural, el trabajo toma solo los sólidos continuos de dos dimensiones; fuera quedan los pórticos, las cerchas, las placas, las cáscaras y el análisis tridimensional. El material es elástico, lineal e isótropo, y el problema, estático. Los elementos son cuadriláteros de cuatro y de nueve nodos, Q4 y Q9. Y no hay mallado automático ni validación con ensayos físicos. Cada exclusión es una decisión, no un olvido: busca que lo que queda dentro pueda seguirse número por número, y varias de esas fronteras reaparecen al final, en las recomendaciones.
[Clic 2] Dentro de ese dominio caben las dos idealizaciones clásicas: la tensión plana, para cuerpos delgados cargados en su plano, como una viga de gran peralte o un muro; y la deformación plana, para cuerpos largos como presas, muros de contención o túneles, donde una rebanada representa todo el sólido.
[Clic 3] Y el problema se delimita en cuatro planos: el disciplinar, que es este dominio; el institucional, la formación de grado en ingeniería civil, con la Carrera de la Universidad Autónoma Tomás Frías como destinataria; el espacial, el aula y la computadora personal, sin licencias; y el temporal, la gestión 2026.

## Slide 6
Introducción
¿Por qué el plano?
Barra · 1D
punto de partida habitual
Plano · 2D
EduFEM
Sólido · 3D
hexaedro de ocho nodos
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · Alcance y limitaciones
6
Plano · Q4
EduFEM
Sólido · hexaedro de ocho nodos [2, p. 218]
D 3 × 3
B 3 × 8
ke 8 × 8
D 6 × 6
B 6 × 24
ke 24 × 24
8 × 8
Matrices de tamaño legible: cada operación puede exhibirse
✓
ke de 24 × 24: impracticable seguirla paso a paso
Plano (2D): la dimensión mínima
toda la formulación, con matrices que todavía se leen
La misma formulación en 2D y en 3D [1, 4]
mapeo isoparamétrico · cuadratura de Gauss · ensamblaje
Sólido (3D)
línea de continuación del proyecto
Mapeo de un cuadrado de referencia al elemento
Jacobiano como matriz
Cuadratura en dos direcciones
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Notes: [Al entrar] ¿Por qué el plano? Porque la barra, punto de partida habitual, no muestra los conceptos centrales: el mapeo de un cuadrado de referencia al elemento real, el Jacobiano como matriz, que mide cuánto se estira y se gira ese cuadrado, y la integración en dos direcciones.
[Clic 1] El sólido sí los tiene, pero el tamaño de sus matrices los oscurece: la rigidez de un hexaedro de ocho nodos tiene veinticuatro por veinticuatro términos; seguirla paso a paso es impracticable. La del Q4 tiene ocho por ocho.
[Clic 2] El plano es la dimensión mínima con toda la formulación y matrices que todavía se leen. Y es un puente: el mapeo, la integración y el ensamblaje que EduFEM expone son los mismos que rigen el caso tridimensional.

## Slide 7
Introducción
Objetivo general y tres objetivos específicos
1
Capítulo 1
Fundamentar
teóricamente el MEF en elasticidad plana con elementos Q4 y Q9, y el estado del arte del software para su enseñanza, para fijar los requisitos de la herramienta.
→
2
Capítulo 2
Desarrollar
EduFEM en Python —motor de cálculo, interfaz, módulos educativos y memoria de cálculo— para exponer el procedimiento de cálculo etapa por etapa sobre el modelo del usuario.
→
3
Capítulo 3
Verificar y validar
EduFEM, midiendo la cobertura de su procedimiento de cálculo y la exactitud de su motor frente a soluciones exactas y referencias externas, para establecer si ese procedimiento es trazable y verificable.
≡
Cada capítulo lleva por título su objetivo. En las conclusiones, cada uno recibe su respuesta.
Qué
Desarrollar un software educativo de elementos finitos para el análisis estructural
Cómo
Empleando el lenguaje de programación Python
Por qué
Debido a la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis
Para qué
Para mejorar la trazabilidad y la verificabilidad del procedimiento de cálculo
Objetivo general
Desarrollar un software educativo de elementos finitos para el análisis estructural, empleando el lenguaje de programación Python, debido a la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis, para mejorar la trazabilidad y la verificabilidad del procedimiento de cálculo.
◆
Con el verbo sustantivado —«Desarrollo de software educativo…»—, la parte resaltada es el título de la tesis.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · Objetivos
7
Notes: [Al entrar] Con el problema y su alcance fijados, el objetivo general responde a cuatro preguntas: qué, desarrollar un software educativo de elementos finitos para el análisis estructural; cómo, empleando el lenguaje de programación Python; por qué, debido a la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis; y para qué, para mejorar la trazabilidad y la verificabilidad del procedimiento de cálculo.
[Clic 1] Su primera parte es, casi palabra por palabra, el título de la tesis.
[Clic 2] Tres objetivos específicos lo concretan, uno por capítulo: fundamentar el método y el estado del arte, para fijar los requisitos; desarrollar EduFEM, para exponer el procedimiento etapa por etapa; y verificarlo y validarlo, para establecer si ese procedimiento es trazable y verificable.

## Slide 8
Introducción
Hipótesis, variables y preguntas de investigación
Efecto
variable dependiente
…permitirá mejorar la trazabilidad
y la verificabilidad
del análisis…
a
b
PI-1 · trazabilidad
a
¿Qué organización del software permite seguir cada resultado hasta sus datos, etapa por etapa, sobre el modelo del usuario, y cubrir el contenido que exige un consenso publicado de expertos?
PI-2 · verificabilidad
b
¿Reproduce el motor, dentro de tolerancias explícitas, las soluciones exactas, las referencias externas y los fenómenos numéricos que predice la teoría?
⚖︎
El efecto es la parte que puede resultar falsa: cada cláusula lleva criterios con umbral explícito.
Enunciado de la hipótesis
Bajo la aplicación de un método de diseño de software educativo, el desarrollo de EduFEM permitirá mejorar la trazabilidad y la verificabilidad del análisis por el Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana, dada la escasa transparencia con que el software expone su procedimiento de cálculo.
“
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · Hipótesis · Variables · Figura 2.1 · Preguntas de investigación
8
Condición
variable interviniente
Bajo la aplicación de un método de diseño de software educativo,
Intervención
variable interviniente
el desarrollo de EduFEM
Efecto
variable dependiente
permitirá mejorar la trazabilidad
y la verificabilidad
del análisis por el Método
de los Elementos Finitos en elasticidad plana,
a
b
Antecedente
variable independiente
dada la escasa transparencia con que el software expone su procedimiento de cálculo.
«el software»: el software de análisis de uso corriente, no EduFEM
Notes: [Al entrar] La hipótesis dice: bajo la aplicación de un método de diseño de software educativo, el desarrollo de EduFEM permitirá mejorar la trazabilidad y la verificabilidad del análisis por el método de los elementos finitos en elasticidad plana, dada la escasa transparencia con que el software expone su procedimiento de cálculo.
[Clic 1] Tiene cuatro partes. En naranja, la condición, el método de diseño, y la intervención, el desarrollo de EduFEM. En violeta, el efecto, en dos cláusulas: trazabilidad, a, y verificabilidad, b. Y en azul, el antecedente: la escasa transparencia del software de uso corriente, no de EduFEM.
[Clic 2] Así se relacionan las tres variables. La caja negra incide en la baja trazabilidad y verificabilidad: ese es el problema. EduFEM, la variable interviniente —la solución tentativa con que se actúa sobre la causa—, pone el procedimiento a la vista, y la hipótesis predice que así ambas pasan de bajas a altas.
[Clic 3] De las dos cláusulas del efecto salen las dos preguntas de investigación: la primera, por la trazabilidad, pregunta qué organización del software permite seguir cada resultado hasta sus datos y cubrir el contenido que exigen los expertos; la segunda, si el motor reproduce, dentro de tolerancias explícitas, las soluciones exactas, las referencias externas y los fenómenos numéricos que predice la teoría. Como el efecto es la parte que puede resultar falsa, cada cláusula lleva criterios con umbral.

## Slide 9
Introducción
Metodología: la ciencia del diseño
Finalidad
Propositiva
Naturaleza [7, p. 91]
Investigación tecnológica
Enfoque [23, p. 6]
Cuantitativo
Nivel
Descriptivo y comparativo
Ciencia del diseño [13, pp. 75, 83] · sus seis actividades [24, pp. 52–56] en esta tesis
1
Identificar el problema
La caja negra
OE1
2
Definir los objetivos
Cinco requisitos
OE2
3
Diseñar y desarrollar
EduFEM
OE3
4
Demostrar
Ejemplo guía y tres casos
OE3
5
Evaluar
Criterios y veredicto por parte y por cláusula
6
Comunicar
Documento, repositorio, instalador
Base de conocimiento (OE1 · Capítulo 1): el MEF en elasticidad plana, la verificación y validación, y los principios que orientan la exposición
⚙
Una validación de laboratorio [25, pp. 30–31]: escenarios controlados, sin sujetos. La hipótesis se aprueba o no en la propia práctica de construir la solución y ponerla a prueba [7, p. 85].
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · Metodología de la investigación · § 2.1.1 · Tabla 2.1
9
›
›
›
›
›
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Por su finalidad, el trabajo es propositivo; por su naturaleza, una investigación tecnológica; su enfoque es cuantitativo y su nivel, descriptivo y comparativo.
[Clic 1] El método es el de la ciencia del diseño: el conocimiento se obtiene construyendo el producto y evaluándolo con rigor. Sus seis actividades ordenan el trabajo, de identificar el problema a comunicar el resultado, y las cuatro centrales responden a los objetivos específicos: definir los objetivos de la solución, al primero; diseñar y desarrollar, al segundo; demostrar y evaluar, al tercero. Es una validación de laboratorio: escenarios controlados, sin sujetos.

## Slide 10
Objetivo específico 1
Fundamentar
1
Fundamentación teórica
Fundamentar teóricamente el MEF en elasticidad plana con elementos Q4 y Q9, y el estado del arte del software para su enseñanza, para fijar los requisitos de la herramienta.
✓ Introducción
Cap. 1 · Fundamentar
Cap. 2 · Desarrollar
Cap. 3 · Verificar y validar
Conclusiones
Notes: El primer capítulo cumple el primer objetivo: fundamentar el método y el estado del arte, para fijar los requisitos de la herramienta.

## Slide 11
Cap. 1
Fundamentación teórica
Estado del arte: la brecha y los cinco requisitos
De esa brecha salen cinco requisitos (§ 2.2.1)
1
El procedimiento de cálculo completo, a la vista sobre el modelo del usuario
Trazabilidad
2
Una memoria de cálculo reproducible a mano
Trazabilidad y verificabilidad
3
Exactitud verificada y validada, publicada junto con la herramienta
Verificabilidad
4
La cobertura del contenido que exige un consenso publicado de expertos
Trazabilidad del contenido
5
Un software libre y en español
Al alcance del estudiante
Cuatro principios orientan cómo exponer el procedimiento (§ 1.2)
Visibilidad del procedimiento
[9, p. 157; 17, p. 872; 10, p. 1008]
Interactividad con vínculo al modelo
[9, pp. 158, 163, 166, 168; 17, p. 874]
Construcción paso a paso
[10, pp. 1010–1011, 1019, 1023]
Conexión entre fundamento y operación
[3, pp. 1159, 1168, 1171]
Atributo
ED-Elas2D
[6] · 1998
Analizador de cerchas
[10]
VisualFEA
simuladores [9, 17]
Bibliotecas
CALFEM, FEniCS
Software comercial
SAP2000 [18], ANSYS, Abaqus
EduFEM
esta tesis
Interfaz en español
1
No consta: capturas en inglés
?
Inglés
✗
Inglés
✗
Inglés
✗
Inglés (localización parcial)
Español
✓
Libre y código abierto
2
No consta
?
No declarada (código MATLAB)
?
Comercial
✗
Libre
✓
Comercial
✗
Libre (MIT), código abierto
✓
Continuo elástico plano
3
2D: triángulos y Q4, Q8, Q9
✓
Barras (cercha)
✗
Continuo, placas, láminas y sólidos
✓
Diversos
✓
Amplios
✓
2D: Q4 y Q9
✓
Paso a paso sobre el modelo
4
Alta: matrices de cada etapa
✓
Media-alta (en el código)
Alta, hasta la solución
✓
En el código, sin guía visual
Baja (caja negra)
✗
Alta: ocho módulos
✓
Procedimiento completo
5
Sí
✓
Parcial (solo barras)
Sin recuperación de tensiones
Parcial (programando)
No concebido para la enseñanza
✗
Sí
✓
Memoria de cálculo
Interfaz en español
1
No consta: capturas en inglés
?
Inglés
✗
Inglés
✗
Inglés
✗
Inglés (localización parcial)
Español
✓
Libre y código abierto
2
No consta
?
No declarada (código MATLAB)
?
Comercial
✗
Libre
✓
Comercial
✗
Libre (MIT), código abierto
✓
Continuo elástico plano
3
2D: triángulos y Q4, Q8, Q9
✓
Barras (cercha)
✗
Continuo, placas, láminas y sólidos
✓
Diversos
✓
Amplios
✓
2D: Q4 y Q9
✓
Paso a paso sobre el modelo
4
Alta: matrices de cada etapa
✓
Media-alta (en el código)
Alta, hasta la solución
✓
En el código, sin guía visual
Baja (caja negra)
✗
Alta: ocho módulos
✓
Procedimiento completo
5
Sí
✓
Parcial (solo barras)
Sin recuperación de tensiones
Parcial (programando)
No concebido para la enseñanza
✗
Sí
✓
Memoria de cálculo
6
No consta
?
No consta
?
En pantalla, no como documento
La programa el usuario
✗
Informes sin el desarrollo matricial
✗
PDF con sustitución numérica
✓
Fenómenos numéricos
7
No consta
?
No consta
?
Modos espurios y bloqueo
✓
Programando, sin guía
Solo a través de los resultados
✗
Distorsión, espurios, bloqueo y condicionamiento
✓
Verificación y validación publicada
Fenómenos numéricos
7
No consta
?
No consta
?
Modos espurios y bloqueo
✓
Programando, sin guía
Solo a través de los resultados
✗
Distorsión, espurios, bloqueo y condicionamiento
✓
Verificación y validación publicada
8
No consta
?
No consta
?
No consta
?
No evaluado
—
No evaluado
—
Sí: tres casos de estudio
✓
El vacío: ningún recurso didáctico revisado documenta una memoria de cálculo reproducible a mano ni una verificación y validación publicada junto con la herramienta.
sí
✓
parcial
no
✗
no consta: la publicación no lo documenta
?
no evaluado en las categorías generales
—
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 1.1 · Tabla 1.1 · § 2.2.1
11
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Comparé los recursos para enseñar el método en ocho atributos, de la licencia y el idioma a la memoria de cálculo y la verificación publicada. Cada uno cubre algunos: ED-Elas2D y los simuladores de VisualFEA, el continuo y el paso a paso; las bibliotecas, la licencia libre; el analizador de cerchas se limita a las barras. Y el software comercial es una caja negra.
[Clic 1] Ninguno reúne los ocho. Esa es la brecha que EduFEM se propone cubrir.
[Clic 2] El vacío se concentra en dos filas: ningún recurso didáctico revisado documenta una memoria de cálculo reproducible a mano ni una verificación y validación publicada junto con la herramienta.
[Clic 3] De esa brecha salen cinco requisitos: el procedimiento completo a la vista, una memoria reproducible a mano, una exactitud verificada, validada y publicada, la cobertura del contenido que exigen los expertos, y un software libre y en español. Y cuatro principios, cada uno apoyado en la literatura sobre la enseñanza del método, orientan cómo exponerlo.

## Slide 12
Cap. 1
Fundamentación teórica
Formulación variacional: los trabajos virtuales
Del pórtico a la chapa
1
Del pórtico a la chapa
1
›
Equilibrio punto por punto
2
Equilibrio punto por punto
2
Equilibrio punto por punto
2
›
El desplazamiento virtual
3
El desplazamiento virtual
3
El desplazamiento virtual
3
›
De la forma débil a
4
K u = F
La forma débil solo pide derivadas primeras: basta un desplazamiento continuo, interpolado dentro de cada elemento.
continuo, con quiebres: suficiente
el interior se interpola desde los nodos
Funciones de forma
de desplazamientos a deformaciones
Matriz B
de deformaciones a tensiones: el material
Matriz D
se integra sobre su área
Rigidez del elemento
cada ke en su lugar de K
Ensamblaje
que el del pórtico
El mismo sistema
De la forma débil a
4
K u = F
δu: un desplazamiento imaginario y pequeño (aquí, ampliado) que es nulo en los apoyos
de las tensiones
Trabajo interno
de las cargas
Trabajo externo
Para todo δu compatible con los apoyos: interno = externo ⇔ equilibrio
trabajo interno
=
trabajo externo: cargas de volumen y de borde
Ecuación 1.2 · [1, pp. 69–71; 15, pp. 77–79; 5, pp. 612–613]
Analogía: la palanca de la estática
un punto cualquiera del cuerpo
sus tensiones se equilibran con la carga b
Equilibrio en cada punto: la forma fuerte
Ecuación 1.1
un desplazamiento aproximado por trozos
en cada quiebre, la derivada segunda no existe
Pide derivadas segundas continuas del desplazamiento en todo el cuerpo: difícil de cumplir con una aproximación por trozos.
cada barra tiene su rigidez en forma cerrada
Pórtico
su rigidez no se escribe: se obtiene integrando sobre el área
Chapa
rigidez de una barra a flexión
rigidez de cada elemento
● puntos donde se evalúa la integral
K del pórtico
K de la chapa
el mismo sistema para los dos
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 1.3
12
Notes: [Al entrar] Lo que la herramienta debe exponer es el método mismo, y su punto de partida es familiar para un ingeniero civil. En un pórtico, cada barra tiene una rigidez conocida, que se escribe con una fórmula cerrada; las barras se ensamblan y se resuelve K por u igual a F. Un trozo de chapa, en cambio, no tiene fórmula: su rigidez hay que obtenerla integrando sobre su área. Las dos, al final, llevan al mismo sistema.
[Clic 1] El equilibrio de un sólido se escribe primero punto por punto: en cada pedacito del cuerpo, las tensiones de sus caras se equilibran con la carga. Es la forma fuerte. Pero exige que el desplazamiento tenga derivadas segundas continuas en todo el cuerpo, algo difícil de cumplir con una aproximación por trozos, que se quiebra entre un elemento y otro.
[Clic 2] Por eso el método parte de la forma débil, que en elasticidad es el principio de los trabajos virtuales. La idea es la misma de la palanca en estática: se imagina un desplazamiento pequeño, compatible con los apoyos, y se exige que el trabajo de las tensiones internas iguale al trabajo de las cargas. Si esa igualdad se cumple para todo desplazamiento virtual, el cuerpo está en equilibrio en todo su dominio. En la pantalla está el ejemplo guía, un modelo de nueve nodos y cuatro elementos que acompaña todo el procedimiento: para cualquier desplazamiento virtual de sus nodos que respete los apoyos, los dos medidores marcan lo mismo. En ese sentido, el de los trabajos virtuales, la solución por elementos finitos está en equilibrio.
[Clic 3] La ventaja es que solo pide derivadas primeras, y entonces basta interpolar el desplazamiento dentro de cada elemento con funciones de forma: unos pesos que reparten hacia el interior lo que se mueven los nodos; cada una vale uno en su nodo y cero en los demás. De ahí sale la matriz B, que convierte desplazamientos en deformaciones; con la matriz D, la del material, que las convierte en tensiones, la rigidez de cada elemento es la integral de B transpuesta por D por B. Y como la igualdad debe cumplirse para cualquier desplazamiento virtual de los nodos, cada grado de libertad —cada movimiento posible de un nodo, horizontal o vertical— aporta una ecuación; y al ensamblar las rigideces de los elementos, cada una en su lugar, esas ecuaciones forman el mismo sistema del pórtico: K por u igual a F.

## Slide 13
Cap. 1
Fundamentación teórica
Del elemento al resultado: nueve etapas
Recuperación de tensiones
9
σy
en los puntos de Gauss, y de ahí a los nodos (Tablas G.5 y G.6)
el nodo 5 recibe un valor de cada vecino: se promedian
el campo promediado (Tabla G.7)
Fuerzas equivalentes
6
Ensamblaje
Restricciones y solución
7
·
8
K del ejemplo guía (18 × 18)
se quitan las filas y columnas de los apoyos
deformada (ampliada): u
la carga repartida pasa a los nodos
cada ke cae en su lugar de K; se imponen los apoyos y se resuelve u
Matriz constitutiva D
4
Rigidez por cuadratura de Gauss
5
Tensión plana · ejemplo guía
Deformación plana: otra D
E = 225 000 · ν = 0,2 (Anexo G)
ke de E3 (8 × 8)
suma de los 4 aportes
Q4: 2 × 2
Q9: 3 × 3
D trae el material; depende de si el caso es de tensión o de deformación plana
ke es la suma de los aportes de los puntos de Gauss
Geometría
Material y rigidez
Del elemento a la estructura
Tensiones
Del elemento a la estructura
Material y rigidez
Mapeo isoparamétrico
1
Jacobiano
2
Matriz B
3
del cuadrado de referencia al elemento real
det J: por cuánto se multiplica el área en cada punto de Gauss
B convierte los desplazamientos de los nodos en deformaciones
Geometría
Material y rigidez
Del elemento a la estructura
Tensiones
1
N
1
N
Mapeo isoparamétrico
2
J
2
J
Matriz Jacobiana
3
B
3
B
Matriz de deformación
4
D
4
D
Matriz constitutiva
5
ke
5
ke
Rigidez por Gauss
6
f
6
f
Fuerzas equivalentes
7
K
7
K
Ensamblaje
8
u
8
u
Restricciones y solución
9
σ
Recuperación de tensiones
4
D
Matriz constitutiva
5
ke
Rigidez por Gauss
6
f
Fuerzas equivalentes
7
K
Ensamblaje
8
u
Restricciones y solución
9
σ
Recuperación de tensiones
Módulo M1
Módulo M2
Módulo M3
Módulo M4
Módulo M5
Módulo M6
Módulo M7
Post-proceso
Memoria de cálculo: las nueve etapas, con los números del modelo
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 1.4 a § 1.11 · § 2.1.2 · Anexo G
13
Notes: [Al entrar] Ese cálculo se organiza en nueve etapas, aquí sobre el elemento E3 del ejemplo guía. Las tres primeras son geométricas: el mapeo y el Jacobiano, que ya presenté —este da, además, por cuánto se multiplica el área en cada punto—, y la matriz B, que pasa de ocho desplazamientos a tres deformaciones.
[Clic 1] Las dos siguientes traen el material y la rigidez. La matriz D depende de si el caso es de tensión o de deformación plana. Y la rigidez del elemento se integra sumando sus aportes en unos puntos fijos de su interior, los puntos de Gauss: dos por dos en el Q4 y tres por tres en el Q9.
[Clic 2] Después, el cálculo pasa del elemento a la estructura: las cargas repartidas se convierten en fuerzas en los nodos, cada elemento entra en su lugar de la matriz global, se imponen los apoyos y se resuelve el sistema.
[Clic 3] La última etapa recupera las tensiones: se calculan en los puntos de Gauss, se extrapolan a los nodos y se promedian entre los elementos vecinos. Cada etapa tiene en EduFEM un lugar donde verse, y la memoria de cálculo las reúne a todas.

## Slide 14
Objetivo específico 2
Desarrollar
2
Desarrollo de EduFEM
Desarrollar EduFEM en Python —motor de cálculo, interfaz, módulos educativos y memoria de cálculo— para exponer el procedimiento de cálculo etapa por etapa sobre el modelo del usuario.
✓ Introducción
✓ Cap. 1 · Fundamentar
Cap. 2 · Desarrollar
Cap. 3 · Verificar y validar
Conclusiones
Notes: El segundo capítulo cumple el segundo objetivo: desarrollar EduFEM. Primero, cómo se iba a contrastar la hipótesis; después, el software.

## Slide 15
Cap. 2
Desarrollo de EduFEM
Cómo se contrasta la hipótesis
Regla conjuntiva
premisas respaldadas
+
(a) se cumple
+
(b) se cumple
⇒
comprobada
Si se cumple solo una cláusula, parcialmente comprobada; si ninguna, no comprobada. Cada criterio declara qué resultado lo refutaría.
(a) Trazabilidad · 6 criterios
umbral: la exhaustividad
7 de 7
etapas con módulo
9 de 9
etapas en la memoria
ambas
solución y tensiones
3 de 3
fases en un lienzo
18 de 18
contenidos de expertos
sin pérdida
intercambio de datos
(b) Verificabilidad · 9 criterios
los numéricos, escritos en las pruebas del software, que avisan si uno no se cumple
Tasa L²
teórica ± 0,5
Tasa H¹
teórica ± 0,5
Flecha central
< 3 %
σx frente a la analítica
< 1 %
σx frente a SAP2000
< 1 %
Equilibrio de reacciones
< 10−8
Error con Q9, N = 8
< 1,5 %
Flecha del Q4 < Q9
se observa
Etapas para rehacer a mano
todas
Variable independiente
Transparencia del procedimiento de cálculo
o
dos niveles: presencia frente a ausencia
Variable dependientesus dos dimensiones
(a) Trazabilidad· se cuenta lo que queda expuesto
Basta una etapa oculta para cortar la cadena: por eso el umbral es todas.
(b) Verificabilidad· se mide el error
Frente a referencias de exactitud conocida, con tolerancias explícitas.
Caso de estudio 1
Soluciones manufacturadas
una solución exacta construida
4 configuraciones · N = 2 … 32
Caso de estudio 2
Viga de Timoshenko
analítica [14] y SAP2000 [18]
Q9 56 × 8 · 3842 GDL
Caso de estudio 3
Membrana de Cook
referencia: 23,96
distorsión y bloqueo del Q4
Se suma a los tres
Ejemplo guía
su memoria se rehace a mano
9 nodos · 4 elementos Q4 · Anexo G
Variable independiente
Transparencia del procedimiento de cálculo
o
dos niveles: presencia frente a ausencia
Variable dependientesus dos dimensiones
(a) Trazabilidad· se cuenta lo que queda expuesto
Basta una etapa oculta para cortar la cadena: por eso el umbral es todas.
(b) Verificabilidad· se mide el error
Frente a referencias de exactitud conocida, con tolerancias explícitas.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 2.1.2 a § 2.1.6 · Tablas 2.2 y 2.4
15
Notes: [Al entrar] La variable independiente tiene dos niveles: caja negra o procedimiento a la vista. La trazabilidad se mide contando lo que queda expuesto, porque la cadena se rompe en su eslabón más débil: basta una etapa oculta para que el resultado ya no pueda seguirse hasta sus datos. La verificabilidad se mide con el error frente a referencias de exactitud conocida, con tolerancias explícitas.
[Clic 1] Para eso elegí tres casos de estudio, cada uno con un patrón de distinta naturaleza: las soluciones manufacturadas, una solución exacta construida a propósito; la viga de Timoshenko, con su solución analítica clásica; y la membrana de Cook, un caso clásico de la literatura, con un valor de referencia de uso extendido. Se suma el ejemplo guía, cuya memoria se rehace a mano.
[Clic 2] Cada cláusula se juzga con criterios de umbral explícito: seis para la trazabilidad, donde el umbral es la exhaustividad, y nueve para la verificabilidad. Cada criterio dice qué resultado lo refutaría. La regla es conjuntiva: la hipótesis queda comprobada solo si sus premisas se respaldan y se cumplen las dos cláusulas; parcialmente, si se cumple una; y no comprobada, si ninguna. Si una premisa no se respaldara, el efecto ni siquiera llegaría a juzgarse.

## Slide 16
Cap. 2
Desarrollo de EduFEM
EduFEM: el procedimiento de cálculo, a la vista
Un lienzo, tres fases
Un lienzo, tres fases
1
→
Ocho módulos
Ocho módulos
2
Ocho módulos
2
→
Una memoria de cálculo
3
El cálculo completo en un PDF, con los números del modelo sustituidos paso a paso
para rehacerlo a mano o en una hoja de cálculo, como la memoria que acompaña a un proyecto
En las hojas: el Anexo G, la memoria del ejemplo guía en forma condensada (pp. 167–175)
Libre: código abierto, licencia MIT
✓
En español
✓
Se instala sin requisitos adicionales
✓
Una memoria de cálculo
3
M0 en el pre-proceso; M1 a M7 en el proceso, cada uno sobre el elemento elegido y con sus números
M0Calidad de malla
M1Mapeo isoparamétrico
M2Jacobiano
M3Matriz B
M4Matriz D
M5Rigidez y puntos de Gauss
M6Fuerzas equivalentes
M7Ensamblaje
Lo que muestran es lo que EduFEM calcula: una versión del cálculo escrita para leerse paso a paso, que una prueba automática mantiene coincidente con la que resuelve.
Pre-proceso
1
el modelo se dibuja o se escribe en tablas
y un comprobador de salud revisa los datos antes de resolver
✓ Modelo sano
Proceso
2
los módulos, sobre el elemento elegido
el panel del módulo, con sus fórmulas y los valores de ese elemento
Post-proceso
3
tensión en colores, deformada, reacciones
la sonda: el estado de tensión del nodo 7 y su círculo de Mohr
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 2.2 · Tabla 3.6 · Figura 3.5
16
M0 · calidad de malla · clic para cerrar
M1 · mapeo isoparamétrico · clic para cerrar
M2 · Jacobiano · clic para cerrar
M3 · matriz B · clic para cerrar
M4 · matriz D · clic para cerrar
M5 · rigidez y puntos de Gauss · clic para cerrar
M6 · fuerzas equivalentes · clic para cerrar
M7 · ensamblaje · clic para cerrar
Pre-proceso de EduFEM con el ejemplo guía: el lienzo en modo de dibujo (captura de la aplicación) · clic para cerrar
Proceso: el módulo M3 desplegado sobre el elemento E1 (captura de la aplicación) · clic para cerrar
↩ Volver
Notes: [Al entrar] EduFEM organiza el análisis en las tres fases del software profesional, sobre un mismo lienzo. En el pre-proceso, el modelo se dibuja o se escribe en tablas, y un comprobador de salud revisa los datos antes de resolver. En el proceso se abren los módulos educativos. Y en el post-proceso se leen los colores de tensión, la deformada, las reacciones y, con una sonda, el estado de tensión de cualquier punto, con su círculo de Mohr.
[Clic 1] El módulo M0 se abre ya en el pre-proceso y colorea cada elemento de la malla según su calidad; los otros siete, de M1 a M7, se abren sobre el elemento que el usuario elige en su propio modelo y muestran su etapa con los números de ese elemento. Lo que muestran es lo que EduFEM calcula: una prueba automática comprueba que la versión escrita para leerse y la que resuelve coincidan.
[Clic 2] Y la memoria de cálculo reconstruye todo el procedimiento en un PDF, con los números del modelo sustituidos paso a paso, para rehacerlo a mano o en una hoja de cálculo, como la memoria que acompaña a cualquier proyecto. Todo es libre, está en español y se instala sin requisitos adicionales.
[Lupa] Un clic sobre una captura la amplía; otro clic la cierra.

## Slide 17
Cap. 2
Desarrollo de EduFEM
Trazabilidad en acción: de una tensión a sus datos
Ninguna etapa queda escondida: del resultado se llega a los datos
El nodo 7 solo pertenece a E3: su tensión sale de los cuatro puntos de Gauss de ese elemento
Contorno de von Mises sobre la deformada del ejemplo guía, de 42,47 (azul) a 864,70 (rojo), como en la Figura G.4
σ
Resultado
σVM en el nodo 7 =864,70
p. 174
9
σ
Tensiones
σ7 = (−25,26; −845,06; 134,51)
pp. 173–174
σ7 = (−25,26; −845,06; 134,51)← 4 puntos de Gauss
8
u
Solución
u7y = −1,308 × 10−2
pp. 171–172
u7y = −1,308 × 10−2← K u = F, 12 GDL libres
7
K
Ensamblaje
K de 18 × 18
p. 171
K de 18 × 18← las cuatro ke
6
f
Fuerzas
F7y = −1000
p. 171
F7y = −1000← la carga del nodo 7
5
ke
Rigidez de E3
ke de 8 × 8
p. 170
ke de 8 × 8← suma en 4 puntos de Gauss
4
D
Matriz D
E / (1 − ν²) = 234 375
p. 169
E / (1 − ν²) = 234 375← el material
3
B
Matriz B
B de 3 × 8
p. 170
B de 3 × 8← en cada punto de Gauss
2
J
Jacobiano
det J = 4,7604
p. 170
det J = 4,7604← en el primer punto de Gauss
1
N
Mapeo
E3: nodos 4, 5, 8 y 7
p. 169
E3: nodos 4, 5, 8 y 7← sus coordenadas
◉
Datos
E = 225 000 · ν = 0,2 · t = 0,8 · tensión plana; P = 1000 en el nodo 7; apoyos en los nodos 1, 3 y 6
p. 168
9
σ
Tensiones
8
u
Solución
7
K
Ensamblaje
6
f
Fuerzas
5
ke
Rigidez de E3
4
D
Matriz D
3
B
Matriz B
2
J
Jacobiano
1
N
Mapeo
◉
Datos
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 2.1.2 · Anexo G
17
La memoria lo deja por escrito: Anexo G, pp. 167–175, con los números sustituidos
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Así se ve la trazabilidad en el ejemplo guía. Elijo un resultado: la tensión de von Mises del nodo 7, 864,70.
[Clic 1] Y lo sigo hacia atrás, etapa por etapa. Como el nodo 7 solo pertenece al elemento E3, su tensión sale de los cuatro puntos de Gauss de ese elemento; esas tensiones, de los desplazamientos; los desplazamientos, del sistema resuelto; el sistema, del ensamblaje de las cuatro rigideces y de las fuerzas en los nodos; y la rigidez de E3, de su matriz D, de su matriz B, de su Jacobiano y de su mapeo.
[Clic 2] Al final del camino están los datos del modelo: el material, el espesor, la carga de mil en el nodo 7 y los apoyos en los nodos 1, 3 y 6. Ninguna etapa queda escondida.
[Clic 3] La memoria de cálculo deja ese mismo camino por escrito, con los números sustituidos: es el Anexo G de la tesis, y cada etapa puede rehacerse con lápiz y papel.

## Slide 18
Cap. 2
Desarrollo de EduFEM
Demostración en vivo
1
Cargar el ejemplo guía
Ayuda ▸ Cargar ejemplo · Ctrl+E
2
Comprobar y resolver
F5 · primero revisa el comprobador de salud
3
Abrir un módulo sobre un elemento
Ctrl+1 … Ctrl+7 y clic en el elemento
3
Abrir un módulo sobre un elemento
Ctrl+1 … Ctrl+7 y clic en el elemento
4
Consultar un nodo con la sonda
clic derecho: tensiones y círculo de Mohr
5
Generar la memoria de cálculo
Archivo ▸ Exportar: un PDF
▶ Recorrido
◆ Trazabilidad
◆ Cálculo a mano
Recorrido de respaldo · capturas reales de EduFEM
Pre-proceso
Módulo M3
Módulo M3
Post-proceso y sonda
Memoria de cálculo
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Anexo B · Tabla B.1 · Figura 3.5
18
Proceso: el módulo M3, desplegado sobre el elemento elegido
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Este es el recorrido que hago en el propio software, en cinco pasos: cargo el ejemplo guía, lo compruebo y lo resuelvo, abro un módulo sobre un elemento, consulto un nodo con la sonda y genero la memoria de cálculo.
[Clic 1] En las capturas: el ejemplo guía en el pre-proceso; el módulo M3, con la matriz B del elemento elegido y sus propios números; la sonda en el nodo 7, con su estado de tensión y su círculo de Mohr; y las hojas de la memoria de cálculo.

## Slide 19
Objetivo específico 3
Verificar y validar
3
Verificación y validación
Verificar y validar EduFEM, midiendo la cobertura de su procedimiento de cálculo y la exactitud de su motor frente a soluciones exactas y referencias externas, para establecer si ese procedimiento es trazable y verificable.
✓ Introducción
✓ Cap. 1 · Fundamentar
✓ Cap. 2 · Desarrollar
Cap. 3 · Verificar y validar
Conclusiones
Notes: El tercer capítulo cumple el tercer objetivo: verificar y validar EduFEM, para establecer si su procedimiento es trazable y verificable.

## Slide 20
Cap. 3
Verificación y validación
Verificación: el error baja como predice la teoría
Figura 3.1 (a)
Figura 3.1 (b)
Cómo se lee la gráfica
Cada punto es una malla
32
16
8
4
2
← N = 32 … 2
A la izquierda, mallas más finas; abajo, menos error
Pendiente: cuánto baja el error si h se divide por 2
Q4
pendiente 2,00
teórica 2
Q9
pendiente 3,00
teórica 3
Q4
pendiente 1,00
teórica 1
Q9
pendiente 2,00
teórica 2
Cuadrado y distorsionado, en tensión y en deformación plana: las mismas tasas, con diferencias menores que 0,01 (Tabla D.3)
Teórica ± 0,5 · se cumple
✓
Verificar: ¿resuelve bien sus ecuaciones?
Una solución exacta, fabricada
1
→
EduFEM la calcula en mallas cada vez más finas
2
N = 2
N = 4
N = 8
N = 16
N = 32
h = 1/N: el tamaño de los elementos
→
Se mide su error
3
entre lo que calcula EduFEM y la solución exacta
◆
Si resuelve bien, el error baja al ritmo que predice la teoría.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.2 · Tabla 3.1 · Figura 3.1
20
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Verificar es preguntar si el programa resuelve bien sus ecuaciones. Para eso se fabrica una solución exacta, se le pide a EduFEM que la reproduzca en mallas cada vez más finas, de dos a treinta y dos elementos por lado, y se mide cuánto se equivoca. Si resuelve bien, el error baja al ritmo que predice la teoría.
[Clic 1] Esta es la gráfica de la tesis: en el eje horizontal, el tamaño de los elementos; en el vertical, el error en los desplazamientos, los dos en escala logarítmica. Cada punto es una malla, y hacia la izquierda las mallas son más finas. Con el Q4, cada vez que el tamaño se reduce a la mitad, el error se divide por cuatro: la pendiente es dos, la que predice la teoría.
[Clic 2] Con el Q9, el error se divide por ocho: pendiente tres, también la teórica.
[Clic 3] En la segunda gráfica, que mide el error en las deformaciones, las pendientes son uno y dos, otra vez las teóricas. Y las cuatro configuraciones ensayadas, con elementos cuadrados y distorsionados, en tensión y en deformación plana, dan las mismas tasas, con diferencias menores que una centésima. El criterio, la tasa teórica más o menos medio orden, se cumple.

## Slide 21
Cap. 3
Verificación y validación
Validación 1: la viga de Timoshenko
σx (kgf/cm²)
−127,9
127,9
EduFEM: Q9, 56 × 8 = 448 elementos, 3842 GDL · deformada ampliada × 20
Punto
EduFEM
Analítica
SAP2000
Error frente a la analítica
Diferencia frente a SAP2000
A
127,8825
127,8542
127,8514
0,02 %
0,02 %
B
−37,3410
−37,3255
−37,2640
0,04 %
0,21 %
C
−31,8077
−31,7992
−31,7852
0,03 %
0,07 %
✓
σx < 1 % frente a las dos referencias · se cumple
barra entera: el umbral del 1 % · σx en kgf/cm²
Flecha central
< 3 %
✓
Frente a la analítica, con cortante
0,26 %
Si se desprecia el cortante (Euler-Bernoulli)
1,85 %
Barra entera: el umbral del 3 %
Equilibrio de las reacciones
< 10⁻⁸
✓
ΣRy = qL = 70 000 kgf
residuo relativo
1,7 × 10⁻¹³
Validar: ¿coinciden los resultados con referencias externas?
El caso
Viga de hormigón simplemente apoyada
b = 0,40 m · E = 217 370 kgf/cm² · ν = 0,20
Referencia 1
Solución analítica, de la teoría de la elasticidad
Timoshenko y Goodier [14]
Referencia 2
SAP2000 [18], con elementos de cáscara
patrón de comparación, no de exactitud
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.4 · Tablas 3.2 y 3.3 · Figura 3.3
21
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Validar es preguntar si los resultados coinciden con referencias externas. La primera validación es una viga de hormigón simplemente apoyada, de 14 metros de luz y 1,20 metros de peralte, con 5000 kilogramos fuerza por metro, modelada con 448 elementos Q9. Se compara con dos referencias: la solución analítica de Timoshenko y Goodier, y un modelo en SAP2000, que sirve de patrón de comparación, no de exactitud, porque su formulación de cáscara no es la de EduFEM.
[Clic 1] En los tres puntos de control, la tensión normal de EduFEM difiere de la analítica, como máximo, un 0,04 %, y de SAP2000, un 0,21 %. El umbral era del 1 %.
[Clic 2] La flecha central difiere un 0,26 % de la solución que incluye la deformación por cortante; frente a la fórmula de Euler-Bernoulli, que la desprecia, la diferencia sería del 1,85 %: la referencia correcta es la que, como el modelo, incluye el cortante. Y las reacciones equilibran la carga total de 70 000 kilogramos fuerza con un residuo del orden de diez a la menos trece: cero, a efectos numéricos.

## Slide 22
Cap. 3
Verificación y validación
Validación 2: la membrana de Cook y el bloqueo del Q4
Q4: sus bordes quedan rectos
Q9: sus bordes se curvan
En flexión pura, el Q4 resulta demasiado rígido
Contraste externo: Štembera y Füssl [26, p. 28], cuatro nodos
N
2
4
8
16
32
EduFEM, Q4
11,845
18,299
22,079
23,430
23,818
Štembera y Füssl
11,845
18,299
22,079
23,430
23,818
Los mismos valores, hasta la última cifra publicada
✓
Q9 · N = 8
578 GDL
uy = 23,925
error −0,144 %
Q9: con N = 8, error de 0,144 % (umbral 1,5 %)
Con 578 GDL, su error es más de diez veces menor que el del Q4 (−0,144 % frente a −2,210 %)
Q4 · N = 32
2178 GDL
uy = 23,818
error −0,594 %
Q4: se queda corto y se acerca despacio
−50,563 % con N = 2
−0,594 % con N = 32
Figura 3.4
✓
Exactitud del Q9 · se cumple
✓
Bloqueo del Q4, en las 5 mallas · se cumple
Un clásico de la literatura [26, p. 27]
Un trapecio que combina flexión, cortante y distorsión
23,96
valor de referencia, de uso extendido, de uy en (48; 52)
Lo corroboran una extrapolación propia (≈ 23,97) y el valor publicado, 23,965 [26, p. 28]
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.5 · Tabla 3.4 · Figura 3.4
22
↩ Volver
Notes: [Al entrar] La segunda validación es la membrana de Cook: un trapecio empotrado a la izquierda y cargado en su borde derecho, que combina flexión, cortante y distorsión. Se mide el desplazamiento vertical en el punto medio de su borde derecho, cuyo valor de referencia es 23,96, corroborado por una extrapolación propia y por el valor publicado.
[Clic 1] Esta es la gráfica del documento. El Q4 se queda corto: con la malla más gruesa subestima la respuesta en más de la mitad, y se acerca muy despacio; con treinta y dos elementos por lado todavía le falta más de medio punto porcentual.
[Clic 2] El Q9 llega casi enseguida: con ocho elementos por lado, su error es de 0,144 %, muy por debajo del umbral del 1,5 %. Con esos mismos 578 grados de libertad, que el Q4 alcanza con dieciséis elementos por lado, el error del Q9 es más de diez veces menor que el del Q4.
[Clic 3] La razón es el bloqueo por cortante: los bordes del Q4 se mantienen rectos, no pueden curvarse, y el elemento resulta demasiado rígido en flexión. EduFEM lo reproduce tal como predice la teoría. Además, los cinco valores del Q4 coinciden, hasta la última cifra publicada, con los de Štembera y Füssl para un elemento de cuatro nodos.

## Slide 23
Cap. 3
Verificación y validación
Trazabilidad: todo el procedimiento, a la vista
7
de 7
módulos
✓
9
de 9
memoria
✓
Ambas
post-proceso
✓
3
de 3
lienzo
✓
18
de 18
contenidos
✓
Sin pérdida
intercambio
✓
18 · universo del procedimiento
18 · fuera del alcance disciplinar
12 · anteriores al procedimiento
1 · no expuesto
procedimiento de cálculo y su verificación
resortes, barras y vigas, 3D, placas, térmico, CAD, contacto…
planificar el análisis, materiales, cargas y apoyos
FEM3: una deducción teórica
FEM1
FEM2
FEM3
FEM4
FEM5
FEM6
FEM7
FEM8
FEM9
FEM10
FEM11
FEM12
FEM13
FEM14
FEM15
FEA1
FEA2
FEA3
FEA4
FEA5
FEA6
FEA7
FEA8
FEA9
FEA10
FEA11
FEA12
FEA13
FEA14
FEA15
FEA16
FEA17
FEA18
FEA19
FEA20
FEA21
FEA22
FEA23
FEA24
FEA25
FEA26
FEA27
FEA28
FEA29
FEA30
FEA31
FEA32
FEA33
FEA34
Pérez-Santiago y Campos [3, pp. 1162–1163]: 67 expertos de la industria y de la academia; ítems traducidos por el autor
◆
Prueba cobertura, no suficiencia ni efecto sobre quien lo usa. El cotejo es del autor, con una regla de marcado explícita.
7
de 7
etapas con módulo educativo
M1 a M7
✓
9
de 9
etapas desarrolladas en la memoria de cálculo
✓
Ambas
solución y tensiones en el post- proceso
sin promediar y promediadas
✓
3
de 3
fases sobre un mismo lienzo
en los casos que la interfaz admite
✓
…
de 18
contenidos que exige un consenso de expertos [3]
Sin pérdida
intercambio de datos
hoja de cálculo de ida y vuelta · importación CAD repetible · memoria para Q4 y Q9
✓
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.3 y § 3.6 · Tablas 3.6 y 3.7
23
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Para la trazabilidad, el resultado es un inventario sin huecos: las siete primeras etapas tienen su módulo educativo; las nueve, su desarrollo en la memoria de cálculo; la solución y las tensiones se muestran en el post-proceso, sin promediar y promediadas; las tres fases comparten un lienzo, y las entidades del modelo —nodos, elementos, material, cargas y restricciones— entran y salen por hoja de cálculo sin pérdida.
[Clic 1] Y frente al consenso de expertos: de sus 49 contenidos, 18 pertenecen al procedimiento de cálculo y a su verificación, dentro de este alcance. Los 18 tienen un instrumento en EduFEM.
[Clic 2] Esto prueba cobertura, no suficiencia ni efecto sobre quien lo usa; y el cotejo lo hice yo, con una regla de marcado explícita.

## Slide 24
Cap. 3
Verificación y validación
Lo que las tasas no vieron, la memoria lo delató
Ejemplo guía · elemento E3
con la matriz corregida, cada valor vuelve a su punto
adónde lleva cada valor la matriz anterior
✓ lo que miden las tasas del desplazamiento
Desplazamientos
→
Tensiones en los puntos de Gauss
→
Matriz de extrapolación
corregida
otra numeración
→
Tensiones en los nodos
¿Cierran los nodos con los puntos de Gauss? E3 · σx
Punto de Gauss
Calculada
De vuelta desde los nodos
Con la matriz corregida
1
−41,04
−41,04
✓
−41,04
✓
2
−6,76
−6,76
✓
−6,76
✓
3
1,82
66,82
✗
1,82
✓
4
66,82
1,82
✗
66,82
✓
Hoy lo detectaría una prueba propia: reproducción exacta de campos polinómicos
◆
Exponer el procedimiento no asegura que sea correcto: fue la trazabilidad la que hizo visible el defecto. Por eso la hipótesis no es una tautología.
Llevadas a los nodos y traídas de vuelta, deberían volver iguales · «de vuelta»: reconstrucción con la matriz anterior
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.7.2 · Tabla G.5
24
↩ Volver
Notes: [Al entrar] Hubo un inconveniente que vale la pena contar. La matriz que lleva las tensiones del Q4 de los puntos de Gauss a los nodos estaba escrita para otra numeración de esos puntos. Las pruebas de convergencia del desplazamiento no lo vieron, porque esa matriz no interviene en los desplazamientos.
[Clic 1] Lo delató la memoria de cálculo: al leerla, las tensiones de los nodos no cerraban con las de los puntos de Gauss. Llevadas a los nodos y traídas de vuelta, deberían volver iguales, y no todas volvían.
[Clic 2] Se corrigió, y hoy una prueba propia, la reproducción exacta de campos polinómicos, lo detectaría. La lección es doble: exponer el procedimiento no asegura que lo expuesto sea correcto, y fue precisamente poder leerlo paso a paso lo que hizo visible el error. Por eso la hipótesis no es una tautología: la verificabilidad hubo que medirla, y pudo haber fallado.

## Slide 25
Respuesta
Objetivos · hipótesis · problema · preguntas
Conclusiones y recomendaciones
La respuesta a cada objetivo, el contraste de la hipótesis parte por parte, la respuesta al problema y a las dos preguntas de investigación, y las recomendaciones de cada capítulo.
✓ Introducción
✓ Cap. 1 · Fundamentar
✓ Cap. 2 · Desarrollar
✓ Cap. 3 · Verificar y validar
Conclusiones
Notes: Paso a las conclusiones, donde respondo a los objetivos, a la hipótesis, al problema y a las preguntas de investigación.

## Slide 26
Conclusiones y recomendaciones
¿Se cumplieron los objetivos?
Objetivo general
Desarrollar un software educativo de elementos finitos … para mejorar la trazabilidad y la verificabilidad del procedimiento de cálculo
→
EduFEMexpone su procedimiento de cálculo
libre
en español
escrito en Python
elasticidad plana con Q4 y Q9
Cumplido
✓
Objetivos específicos · uno por capítulo
3
de 3 cumplidos
2
1
0
de 3 cumplidos
1
Capítulo 1 · Fundamentar
De la fundamentación teórica (Capítulo 1) se concluye que:
el software comercial de análisis opera como una caja negra;
ningún recurso educativo revisado documenta a la vez los atributos que harían trazable y verificable el procedimiento de cálculo.
Tabla 1.1 · § 2.2.1
Cumplido
✓
Capítulo 1
Fundamentar
teóricamente el MEF en elasticidad plana con elementos Q4 y Q9, y el estado del arte del software para su enseñanza, para fijar los requisitos de la herramienta.
¿cumplido?
2
Capítulo 2 · Desarrollar
Del desarrollo de EduFEM (Capítulo 2) se concluye que el software lleva su procedimiento a la vista:
los módulos educativos, sobre el modelo del usuario, hasta el ensamblaje;
el post-proceso, con sus medios de comprobación;
la memoria de cálculo, con sustitución numérica.
Tabla 3.6 · Figura 3.5
Cumplido
✓
Capítulo 2
Desarrollar
EduFEM en Python —motor de cálculo, interfaz, módulos educativos y memoria de cálculo— para exponer el procedimiento de cálculo etapa por etapa sobre el modelo del usuario.
¿cumplido?
3
Capítulo 3 · Verificar y validar
De la verificación y la validación (Capítulo 3) se concluye que:
ese procedimiento es trazable y verificable;
se cumplen los 15 de 15 criterios: 6 de trazabilidad y 9 de verificabilidad.
Tabla 3.10 · Figura CR.2
Cumplido
✓
Capítulo 3
Verificar y validar
EduFEM, midiendo la cobertura de su procedimiento de cálculo y la exactitud de su motor frente a soluciones exactas y referencias externas, para establecer si ese procedimiento es trazable y verificable.
¿cumplido?
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Conclusiones · Tabla CR.1
26
Notes: [Al entrar] El objetivo general se cumplió: EduFEM es un software educativo de elementos finitos, libre, en español y escrito en Python, que expone su procedimiento de cálculo en elasticidad plana con elementos Q4 y Q9.
[Clic 1] De la fundamentación teórica, el primer capítulo, se concluye que el software comercial opera como una caja negra, y que ningún recurso educativo revisado documenta a la vez los atributos que harían trazable y verificable el procedimiento.
[Clic 2] Del desarrollo de EduFEM, el segundo capítulo, se concluye que el software lleva su procedimiento a la vista: los módulos educativos, sobre el modelo del usuario, hasta el ensamblaje; el post-proceso, con sus medios de comprobación; y la memoria de cálculo, con los números sustituidos.
[Clic 3] Y de la verificación y la validación, el tercer capítulo, se concluye que ese procedimiento es trazable y verificable: se cumplen los quince criterios. Con los tres objetivos cumplidos, queda juzgar el para qué del objetivo general —mejorar la trazabilidad y la verificabilidad—: es el contraste de la hipótesis.

## Slide 27
Conclusiones y recomendaciones
La hipótesis, parte por parte
Parte de la hipótesis
Evidencia
antes, con software de caja negra → con EduFEM
Veredicto
Condición · interviniente
método de diseño de software educativo
6
actividades aplicadas de la ciencia del diseño
5
requisitos tomados de los antecedentes
4
principios, cada uno con su decisión de diseño
Respaldada
✓
Intervención · interviniente
desarrollo de EduFEM
Caja negra
→
Procedimiento a la vista: módulos M1 a M7, post-proceso y memoria de cálculo sobre el modelo del usuario
Respaldada
✓
Efecto (a) · dependiente
trazabilidad del análisis
Baja · solo datos y resultados: ningún resultado se sigue etapa por etapa
→
✓
7 de 7 etapas con módulo
✓
9 de 9 en la memoria
✓
Solución y tensiones: ambas
✓
3 de 3 fases en un lienzo
✓
18 de 18 contenidos
✓
Intercambio sin pérdida
Se cumple
✓
6 de 6 criterios
→ nivel alto
Condición · interviniente
método de diseño de software educativo
6
actividades aplicadas de la ciencia del diseño
5
requisitos tomados de los antecedentes
4
principios, cada uno con su decisión de diseño
Respaldada
✓
Intervención · interviniente
desarrollo de EduFEM
Caja negra
→
Procedimiento a la vista: módulos M1 a M7, post-proceso y memoria de cálculo sobre el modelo del usuario
Respaldada
✓
Efecto (a) · dependiente
trazabilidad del análisis
Baja · solo datos y resultados: ningún resultado se sigue etapa por etapa
→
✓
7 de 7 etapas con módulo
✓
9 de 9 en la memoria
✓
Solución y tensiones: ambas
✓
3 de 3 fases en un lienzo
✓
18 de 18 contenidos
✓
Intercambio sin pérdida
Se cumple
✓
6 de 6 criterios
Efecto (b) · dependiente
verificabilidad del análisis
Baja · solo se comprueban los resultados finales
→
✓
Tasa L²
✓
Tasa H¹
✓
Flecha central
✓
σx analítica
✓
σx SAP2000
✓
Equilibrio
✓
Membrana de Cook
✓
Bloqueo del Q4
✓
Memoria a mano
Efecto (b) · dependiente
verificabilidad del análisis
Baja · solo se comprueban los resultados finales
→
✓
Tasa L²
✓
Tasa H¹
✓
Flecha central
✓
σx analítica
✓
σx SAP2000
✓
Equilibrio
✓
Membrana de Cook
✓
Bloqueo del Q4
✓
Memoria a mano
Se cumple
✓
9 de 9 criterios
→ nivel alto
Antecedente · independiente
escasa transparencia del software de análisis
Software comercial:
cálculo paso a paso «Baja (caja negra)»
memoria «Informes de resultados, sin el desarrollo matricial»
Respaldado
✓
Regla de decisión conjuntiva
premisas respaldadas
✓
+
(a) se cumple
✓
+
(b) se cumple
✓
⇒
Hipótesis comprobada
✓
Alcance: propiedades del software, no su uso por estudiantes · contraste externo en tensión plana · evaluación del autor
Efecto (a) · dependiente
trazabilidad del análisis
Baja · solo datos y resultados: ningún resultado se sigue etapa por etapa
→
✓
7 de 7 etapas con módulo
✓
9 de 9 en la memoria
✓
Solución y tensiones: ambas
✓
3 de 3 fases en un lienzo
✓
18 de 18 contenidos
✓
Intercambio sin pérdida
Se cumple
✓
6 de 6 criterios
Condición · interviniente
método de diseño de software educativo
6
actividades aplicadas de la ciencia del diseño
5
requisitos tomados de los antecedentes
4
principios, cada uno con su decisión de diseño
Respaldada
✓
Intervención · interviniente
desarrollo de EduFEM
Caja negra
→
Procedimiento a la vista: módulos M1 a M7, post-proceso y memoria de cálculo sobre el modelo del usuario
Respaldada
✓
Efecto (a) · dependiente
trazabilidad del análisis
Efecto (b) · dependiente
verificabilidad del análisis
Antecedente · independiente
escasa transparencia del software de análisis
Software comercial:
cálculo paso a paso «Baja (caja negra)»
memoria «Informes de resultados, sin el desarrollo matricial»
Respaldado
✓
Efecto (a) · dependiente
trazabilidad del análisis
Efecto (b) · dependiente
verificabilidad del análisis
Antecedente · independiente
escasa transparencia del software de análisis
Software comercial:
cálculo paso a paso «Baja (caja negra)»
memoria «Informes de resultados, sin el desarrollo matricial»
Respaldado
✓
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.8 · Tabla 3.11 · Figura CR.1
27
↩ Volver
Notes: [Al entrar] La hipótesis se contrasta parte por parte, con los mismos colores con que la presenté. Para cada parte, la tabla pone frente a frente la situación de partida, con software de caja negra, y la que alcanza EduFEM.
[Clic 1] Las tres premisas se respaldan con evidencia documental. La condición: el método de la ciencia del diseño se aplicó en sus seis actividades, con requisitos tomados de los antecedentes y decisiones trazadas a cuatro principios. La intervención: EduFEM lleva el procedimiento de la caja negra a la vista. Y el antecedente: la comparación de recursos registra al software comercial como una caja negra, con informes sin el desarrollo matricial.
[Clic 2] El efecto se juzga con criterios. Trazabilidad: antes, ningún resultado podía seguirse etapa por etapa; con EduFEM, siete de siete etapas con módulo, nueve de nueve en la memoria, la solución y las tensiones sin promediar y promediadas, tres de tres fases en un lienzo, dieciocho de dieciocho contenidos y el intercambio de datos sin pérdida. Se cumplen los seis criterios.
[Clic 3] Verificabilidad: antes, solo podía comprobarse el resultado final; con EduFEM, las dos tasas teóricas de convergencia, la flecha y la tensión frente a la solución analítica, la tensión frente a SAP2000, el equilibrio de las reacciones, la membrana de Cook, el bloqueo del Q4 y una memoria que puede rehacerse a mano. Nueve de nueve criterios cumplidos.
[Clic 4] Frente a la situación de partida, la trazabilidad y la verificabilidad pasan de su nivel bajo al alto; y con la regla de decisión conjuntiva —las tres premisas respaldadas y las dos cláusulas cumplidas—, la hipótesis queda comprobada. Lo está dentro del alcance declarado: se midieron propiedades del software, no su uso por estudiantes; los contrastes externos son de tensión plana, y la evaluación la hice yo.

## Slide 28
Conclusiones y recomendaciones
Cada criterio, lejos de su umbral
Figura CR.2 de la tesis (p. 110)
9
de 9 puntos, a la izquierda del umbral
Tasas y equilibrio: a varios órdenes de magnitud de su umbral
El más ajustado
σx frente a SAP2000
0,21 %
con un umbral de 1 %
Consume cerca de la quinta parte de su umbral.
◆
El veredicto no descansa en el valor exacto de cada umbral, sino en el margen con que se cumple.
Cómo se lee
Cada punto: valor observado ÷ umbral
A la izquierda de la línea del umbral, el criterio se cumple
Escala logarítmica: de una marca a la siguiente, cien veces menos
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Figura CR.2 · Tabla 3.10
28
Notes: [Al entrar] Esta figura de las conclusiones mide cuán lejos quedó cada criterio numérico de incumplirse: el valor observado dividido por su umbral, en escala logarítmica. Lo que queda a la izquierda de la línea, se cumple.
[Clic 1] Los nueve puntos son los siete criterios numéricos —las tasas se dibujan por separado para el Q4 y el Q9—. Todos quedan a la izquierda del umbral; las tasas y el equilibrio, a varios órdenes de magnitud.
[Clic 2] El más ajustado, la tensión normal frente a SAP2000, consume cerca de la quinta parte de su umbral: ninguno quedó cerca del límite. Por eso el veredicto no descansa en el valor exacto de cada umbral, sino en el margen con que se cumple.

## Slide 29
Conclusiones y recomendaciones
La respuesta al problema y a las dos preguntas
✓
Problema respondido. Y las dos preguntas de investigación:
a
PI-1 · trazabilidad
Respondida
✓
¿Qué organización del software permite seguir cada resultado hasta sus datos, etapa por etapa, sobre el modelo del usuario, y cubrir el contenido que exige un consenso publicado de expertos?
Respuesta: la organización de EduFEM
un mismo lienzo · tres fases
N
J
B
D
ke
f
K
u
σ
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
post-proceso
memoria de cálculo: las nueve etapas
18 de 18 contenidos del consenso, con instrumento
b
PI-2 · verificabilidad
Respondida
✓
¿Reproduce el motor, dentro de tolerancias explícitas, las soluciones exactas, las referencias externas y los fenómenos numéricos que predice la teoría?
Respuesta: sí, dentro de las tolerancias declaradas
✓
Soluciones exactas
las tasas de convergencia que predice la teoría
✓
Referencias externas
la solución analítica, la membrana de Cook y SAP2000
✓
Fenómenos numéricos
el bloqueo por cortante del Q4
Necesario, pero no suficiente
Lo expuesto tenía un defecto —la extrapolación de tensiones del Q4—: la trazabilidad lo hizo visible y se corrigió.
Tres debilidades declaradas · § 3.7.5
La evaluación es del autor
La deformación plana no tiene contraste externo
La exposición es una posibilidad que el software ofrece, no un recorrido que imponga
La mejora frente a la situación de partida · § 3.8
Caja negra: no se puede saber si las tensiones de los nodos cierran con las de los elementos
→
✓
EduFEM: puede comprobarse en la memoria de cálculo (§ 3.7.2)
Problema
¿De qué manera la escasa transparencia del procedimiento de cálculo del software de análisis por elementos finitos podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad de ese procedimiento, en la gestión 2026?
Respuesta al problema
Incide porque oculta las magnitudes intermedias: sin ellas, ningún resultado se sigue hasta sus datos y solo se comprueba el resultado final.
Un software educativo con tres rasgos revierte esa situación
1
Expone su procedimiento
etapa por etapa, con los números del modelo
2
Muestra la respuesta
con sus medios de comprobación
3
Verifica y valida su motor
con criterios explícitos
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.8 · Conclusiones
29
Notes: [Al entrar] La respuesta al problema es esta: la escasa transparencia del software de análisis incide en la baja trazabilidad y verificabilidad porque oculta las magnitudes intermedias. Sin ellas, ningún resultado puede seguirse etapa por etapa hasta sus datos, y solo los resultados finales pueden comprobarse.
[Clic 1] Un software educativo con tres rasgos revierte esa situación: expone su procedimiento; muestra la respuesta con sus medios de comprobación; y somete su motor a verificación y validación con criterios explícitos.
[Clic 2] Con ello quedan respondidas las dos preguntas. La primera, con la organización que acabo de contrastar: un mismo lienzo, un módulo para cada etapa hasta el ensamblaje, la memoria completa y el post-proceso con sus comprobaciones; y los dieciocho contenidos del consenso tienen su instrumento. La segunda, con un sí, dentro de las tolerancias declaradas.
[Clic 3] Y la mejora frente a la situación de partida se ve en el ejemplo del principio: lo que la caja negra hacía imposible —saber si las tensiones de los nodos cierran con las calculadas dentro de los elementos— en EduFEM puede comprobarse en la memoria de cálculo.
[Clic 4] Esa misma comprobación delató el defecto de la extrapolación: exponer el procedimiento es necesario, pero no suficiente. Y quedan tres debilidades declaradas: la evaluación es mía, la deformación plana no tiene contraste externo, y la exposición es una posibilidad que el software ofrece, no un recorrido que imponga.

## Slide 30
Conclusiones y recomendaciones
Recomendaciones: una hoja de ruta por capítulo
Cada una nace de una debilidad señalada o de una frontera del alcance:
así se indica
1
Para la fundamentación teórica
Capítulo 1
el bloqueo del Q4 se muestra, no se corrige
Tratamiento del bloqueo
Integración reducida selectiva o formulación B̄, con un módulo que contraste la respuesta bloqueada y la corregida
[15, pp. 221, 232–234; 4, pp. 476–477]
solo dos tipos de elemento: Q4 y Q9
Más tipos de elemento
Triángulos lineales y cuadráticos, y cuadriláteros de ocho nodos y de transición
[16, pp. 167–174, 194; 5]
2
Para el desarrollo del software
Capítulo 2
malla construida a mano
Mallado automático
Sobre el contorno dibujado en el lienzo, controlado por el módulo M0
mallas muy grandes
Solucionador para mallas muy grandes
Cholesky y un solucionador iterativo, sin perder la versión legible
recorrido no impuesto
Guía docente
Prácticas como rehacer a mano una etapa de la memoria del ejemplo guía
solo el plano
Extensión a tres dimensiones
Hexaedros y tetraedros, con la misma base isoparamétrica
3
Para la verificación y la validación
Capítulo 3
deformación plana sin contraste externo
Ampliación de la batería
Un caso civil en deformación plana con solución publicada · carga superficial linealmente variable · el cortante de la matriz de deformación plana · tensiones del Q4 sin la franja de contorno
la evaluación es del autor
Revisión independiente
La tabla de cobertura, por docentes o especialistas en el MEF; el código del motor, por terceros
El uso en el aula
queda para una investigación educativa distinta
2
Para el desarrollo del software
Capítulo 2
3
Para la verificación y la validación
Capítulo 3
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Recomendaciones · Tabla CR.1
30
Notes: [Al entrar] Las recomendaciones nacen de esas debilidades y de las fronteras del alcance, una vía por capítulo. Para la fundamentación: tratar el bloqueo, con integración reducida selectiva o la formulación B barra, y agregar más tipos de elemento.
[Clic 1] Para el software: un mallado automático, un solucionador para mallas muy grandes, una guía docente con prácticas y la extensión a tres dimensiones.
[Clic 2] Y para la verificación: un caso civil en deformación plana con solución publicada, cargas linealmente variables y una revisión independiente de la tabla de cobertura y del código. El uso de la herramienta en el aula queda para una investigación educativa distinta.

## Slide 31
Gracias
Del resultado a sus datos, etapa por etapa: un procedimiento de cálculo por el MEF que puede seguirse y comprobarse.
✓ Trazable · 6 de 6 criterios
✓ Verificable · 9 de 9 criterios
✓ Hipótesis comprobada
☰ Preguntas: ir a una lámina
✓ La hipótesis
✎ Respaldo
github.com/Sucullani/SoftwareED
Notes: EduFEM deja a la vista lo que el software comercial oculta: cada resultado puede seguirse hasta sus datos y comprobarse paso a paso. Seis de seis criterios de trazabilidad, nueve de nueve de verificabilidad: la hipótesis queda comprobada, dentro de su alcance. Muchas gracias por su atención; quedo a disposición del tribunal para sus preguntas.

## Slide 32
R
Respaldo
¿Se puede rehacer a mano? El Jacobiano de E3
Mismas cifras que el Anexo G de la tesis (pp. 168–172) y que la memoria que genera EduFEM.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Anexo G, pp. 168–172
Respaldo
↩ Volver

## Slide 33
R
Respaldo
De dónde sale cada umbral, y su margen
Criterio
Umbral
Procedencia del umbral (Tabla 2.4)
Observado
Margen
σx frente a la analítica (máx., punto B)
< 1,0 %
Tolerancia de ingeniería fijada por el autor
0,04 %
25 ×
Diferencia de σx frente a SAP2000 (máx., punto B)
< 1,0 %
Tolerancia de ingeniería fijada por el autor
0,21 %
4,8 ×
Flecha central frente a la analítica
< 3 %
Tolerancia de ingeniería fijada por el autor
0,26 %
12 ×
Cook, Q9 con N = 8 (valor absoluto)
< 1,5 %
Tolerancia de ingeniería fijada por el autor
0,144 %
10 ×
Residuo del equilibrio
< 1 × 10⁻⁸
Orden del cero numérico del motor
1,7 × 10⁻¹³
6 × 10⁴ ×
Tasas L² y H¹ (MMS)
teórica ± 0,5
Medio orden (± 0,5): separa el orden esperado del inmediato inferior
desvío ≤ 0,0032
> 150 ×
Umbrales explícitos, con lo que los refutaría
Ninguno se escribió antes de las primeras corridas ni se calculó a partir de sus resultados: los de la flecha, Cook y las tasas entraron a los guiones al comienzo de la verificación; los de σx y del equilibrio, al final del desarrollo (§ 2.1.6). El del equilibrio no es una tolerancia de ingeniería: es el orden del cero numérico del motor.
Por eso el veredicto descansa en el margen (Figura CR.2)
El criterio más cercano a su umbral, la diferencia de σx frente a SAP2000, consume la quinta parte de él; los demás quedan a uno o varios órdenes de magnitud.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 2.1.6 · Tabla 2.4 · Tabla 3.10 · Figura CR.2
Respaldo
↩ Volver

## Slide 34
R
Respaldo
«Educativo» califica el propósito de diseño del software
Es una propiedad del producto: exponer el procedimiento de cálculo además de entregar el resultado, comprobable en el software (Introducción).
La evaluación es una validación de laboratorio [25, pp. 30–31]: escenarios controlados, sin sujetos; las métricas de la hipótesis son la cobertura y la exactitud (§ 2.1.1).
La tesis no afirma que el estudiante aprenda o comprenda mejor: las fuentes que lo reportan evaluaron otras herramientas, y los cuatro principios describen propiedades del software (§ 1.2).
El uso de la herramienta en el aula queda para una investigación educativa distinta, como dicen las recomendaciones.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · § 1.2 · § 2.1.1 · Recomendaciones
Respaldo
↩ Volver

## Slide 35
R
Respaldo
Deformación plana: qué la verifica hoy
Configuración (tasas N = 16 → 32, Tabla D.3)
Q4 L²
Q4 H¹
Q9 L²
Q9 H¹
Cuadrado · tensión plana
1,997
1,001
3,000
2,001
Distorsionado · tensión plana
1,997
1,001
3,000
2,000
Cuadrado · deformación plana
1,997
1,002
3,000
2,001
Distorsionado · deformación plana
1,997
1,001
3,000
2,001
Lo que muestran estas filas
Las tasas teóricas también en deformación plana y con elementos distorsionados: el ensamblaje, la cuadratura, el mapeo y las restricciones no degradan el orden.
Lo que no alcanzan a ver
El campo manufacturado tiene traza de la deformación y distorsión angular nulas: solo interviene D11 − D12, que vale lo mismo en los dos estados planos. Estas filas no distinguen la D de deformación plana de la de tensión plana (§ 3.2).
Lo que sí acota esa D
Una prueba de deformación uniaxial con solución cerrada (Tabla D.1) acota, junto con el MMS, D11 y D12: falla si en deformación plana se usa la matriz de tensión plana. D33 no tiene prueba propia, y falta un contraste externo: queda como recomendación (§ 3.7.5).
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.2 · § 3.7.5 · Tablas D.1 y D.3
Respaldo
↩ Volver

## Slide 36
R
Respaldo
Viga de Timoshenko: apoyos, carga y equilibrio
Apoyos (en el eje neutro, y = 0)
Fijo en x = −7 m: restringe u y v · móvil en x = +7 m: restringe v.
Carga
q = 5000 kgf/m como carga superficial sobre la arista superior, convertida en fuerzas nodales equivalentes con la formulación de la § 1.10.
Prueba de que la carga entró bien
ΣRy = qL = 70 000 kgf con residuo relativo 1,7 × 10⁻¹³; ΣRx no pasa de 4 × 10⁻¹² veces la carga: orden del redondeo.
Malla y material
Q9 56 × 8 (448 elementos, 1921 nodos, 3842 GDL) · E = 217 370 kgf/cm², ν = 0,20 · b = 0,40 m · elástico lineal, sin fisuración.
Puntos de control
A (0; 0,6), B (−4,5; −0,3), C (−3,5; −0,2) m: tracción y compresión, a distintas alturas del peralte.
SAP2000
Cáscara (shell) cuya membrana es isoparamétrica con giro drilling [18, p. 179] (Anexo E): una segunda aproximación numérica, patrón de comparación y no de exactitud.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.4 · Tablas 3.2 y 3.3 · Anexo E
Respaldo
↩ Volver

## Slide 37
R
Respaldo
Mallas grandes: más de 33 000 GDL en menos de un segundo
ensamblar y resolver 33 282 GDL (Cook, Q9)
0,721 s
la matriz de rigidez guardando solo sus valores no nulos
12,77 MB
la misma matriz completa, con todos sus ceros
≈ 8,9 GB
GDL
Ensamblaje (s)
Solución completa (s)
K completa (MB)
K sin ceros (MB)
578
0,004
0,007
3
0,21
2178
0,013
0,026
38
0,81
4802
0,028
0,061
184
1,81
8450
0,049
0,127
571
3,20
18 818
0,111
0,329
2833
7,19
33 282
0,191
0,721
8862
12,77
Equipo de escritorio con procesador Intel de 2012, Windows 10; cada tiempo es el menor de tres corridas, y la solución completa incluye el ensamblaje. El límite está en las mallas muy grandes, donde domina la factorización (§ 3.7.5).
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.7.4 · Tabla 3.9
Respaldo
↩ Volver

## Slide 38
R
Respaldo
Matriz de consistencia
Objetivo específico
PI
Variable / indicador
Método / instrumento
Evidencia
1. Fundamentar el MEF en elasticidad plana y el estado del arte del software para su enseñanza
PI-1 y PI-2
Etapas del procedimiento; atributos ausentes en los recursos existentes, que pasan a ser requisitos; criterios de verificación y validación
Revisión de los antecedentes y de la literatura clásica del MEF, de su verificación y validación y de su enseñanza; análisis comparativo
Capítulo 1; Tabla 1.1
2. Desarrollar EduFEM: motor, interfaz, módulos y memoria
PI-1
Variable independiente en su nivel de procedimiento a la vista; etapas expuestas; ida y vuelta de los formatos sin pérdida
Método de la ciencia del diseño (actividad 3): desarrollo iterativo con pruebas automáticas
§ 2.2; § 3.3; § 3.6.1
3. Verificar y validar EduFEM
PI-1 y PI-2
Variable dependiente: trazabilidad (cobertura del procedimiento y del contenido) y verificabilidad (tasas, errores, equilibrio, bloqueo por cortante)
Inventario de módulos; tabla de cobertura de contenido; soluciones manufacturadas; viga de Timoshenko; membrana de Cook; SAP2000; ejemplo guía
Capítulo 3; Anexo G
Cada pregunta corresponde a una cláusula de la hipótesis: PI-1 a la (a), trazabilidad, y PI-2 a la (b), verificabilidad.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 2.1.3 · Tabla 2.3
Respaldo
↩ Volver

## Slide 39
R
Respaldo
Licencia: código MIT, dependencias libres
Código de EduFEM · Tabla 1.1 y requisito 5
MIT
Repositorio público: cualquiera puede usarlo, modificarlo y redistribuirlo.
Paquete binario · nota de la Tabla 2.5
+ avisos de terceros
Bibliotecas con licencias permisivas; PyInstaller, con una excepción que deja libre el programa empaquetado; TeX Live, invocado como proceso aparte. PyMuPDF (AGPL-3.0) se retiró del instalador (§ 2.1.1). Avisos en LICENCIAS- TERCEROS.txt.
✓
Ninguna licencia condiciona la de EduFEM ni exige pago al estudiante: es lo que pide el requisito 5.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Tabla 1.1 · § 2.2.1 (requisito 5) · nota de la Tabla 2.5
Respaldo
↩ Volver

## Slide 40
R
Respaldo
Viga de Timoshenko: ¿y el cortante?
Punto
Magnitud
EduFEM
Analítica
SAP2000
Error frente a la analítica
Diferencia con SAP2000
A
σx
127,8825
127,8542
127,8514
0,02 %
0,02 %
B
σx
−37,3410
−37,3255
−37,2640
0,04 %
0,21 %
C
σx
−31,8077
−31,7992
−31,7852
0,03 %
0,07 %
B
σy
−1,0646
−1,0547
−1,0182
0,94 %
4,56 %
B
τxy
5,4257
5,2734
5,2818
2,89 %
2,72 %
Tensiones en kgf/cm². El criterio de aceptación es sobre σx: error < 1 % frente a la analítica y diferencia < 1 % frente a SAP2000, en los tres puntos; las componentes secundarias se reportan, pero no forman parte de él (§ 2.1.6). El signo de τxy de SAP2000 se lleva a la convención de la solución analítica; en la Tabla D.4 conserva el suyo (−5,2818).
Por qué crecen los porcentajes
Son entre 6 y 35 veces menores que σx: un error absoluto del mismo orden pesa mucho más en términos relativos. Requieren mallas más finas para el mismo error relativo.
En τxy no basta la escala
Su error absoluto en B (0,15 kgf/cm²) es unas diez veces el de σx, y SAP2000 queda más cerca de la analítica (0,16 %): ese 2,89 % es error numérico de EduFEM en una componente secundaria, y se declara así.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 3.4 · Tabla 3.2 · § 3.7.1 · Tabla D.4
Respaldo
↩ Volver

## Slide 41
R
Respaldo
¿Cómo se afirma la mejora, sin pretest ni grupo de control?
1 · La situación de partida no se mide: se documenta
La documenta la Tabla 1.1 (§ 2.1.2), que caracteriza el software comercial por los rasgos de su naturaleza, no producto por producto (§ 1.1): entrega resultados sin exponer las matrices intermedias que los produjeron (§ 3.8).
2 · Los dos niveles de la variable dependiente
Baja: el análisis solo puede seguirse y comprobarse en sus datos y en sus resultados finales. Alta: cada resultado puede seguirse hasta sus datos y cada magnitud puede comprobarse. Mejorar es pasar del primero al segundo.
3 · Investigación tecnológica
La hipótesis es la solución tentativa a un problema concreto, y se aprueba o no construyendo esa solución y poniéndola a prueba [7, p. 85]. En la ciencia del diseño, validar es justificar que la herramienta cumple sus requisitos, exponiéndola a escenarios controlados y explicando su respuesta [25, p. 31].
4 · Lo que se mide, y la comparación
Se mide el nivel que alcanza EduFEM, con los 15 criterios de la Tabla 2.4. La Tabla 3.11 lo pone frente a la situación de partida, parte por parte, y la regla conjuntiva da el veredicto.
◆
Se midieron propiedades del software y de sus resultados, no su uso por estudiantes: por eso no hay sujetos, pretest ni grupo de control.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: Introducción · § 2.1 · § 3.8 · Tablas 1.1 y 3.11
Respaldo
↩ Volver

## Slide 42
R
Respaldo
De los 49 contenidos del consenso, ¿por qué 18?
18
el universo: procedimiento de cálculo y su verificación
18
fuera del alcance disciplinar
12
anteriores al cálculo
1
49 ítems de contenido del consenso de 67 expertos [3, pp. 1162–1163]: 15 conceptos teóricos (FEM) y 34 destrezas prácticas (FEA).
Fuera del alcance disciplinar (18)
resortes, barras y vigas (FEM1, FEM4, FEM5) · axisimétricos (FEM6, FEM7) · tridimensional (FEM10–FEM13) · placas y cáscaras (FEM14) · térmicos (FEM15) · modelado en CAD (FEA6–FEA9) · cargas de un análisis previo (FEA21) · elementos rígidos (FEA22) · contacto (FEA23)
Anteriores al procedimiento de cálculo (12)
planificación del análisis, selección de materiales y modelado de cargas y apoyos: FEA1–FEA5, FEA10–FEA12, FEA19, FEA20, FEA24 y FEA25
No expuesto por el software (1)
la deducción de la matriz de rigidez por métodos alternativos (FEM3): un desarrollo teórico
Fuera de los 49 quedan otras dos categorías del mismo consenso: 7 ítems de tipo de análisis (EduFEM resuelve solo el caso estático lineal) y 15 de herramientas de cómputo (valoran programas concretos). Los ítems vienen de un consenso publicado; la selección, con estos tres motivos, y el cotejo ítem por ítem, con la regla de marcado de la § 2.1.5, son del autor: es una de las debilidades declaradas.
EduFEM · Defensa de tesis · Ingeniería Civil · UATF
Tesis: § 2.1.4 · § 2.1.5 · nota de la Tabla 3.7
Respaldo
↩ Volver

## Slide 43
Índice de la defensa
1. Carátula
2. Recorrido de la defensa
3. La caja negra
4. Problema científico
5. Objeto, campo y alcance
6. ¿Por qué el plano?
7. Objetivos
8. Hipótesis
9. Metodología
10. Capítulo 1 · Fundamentar
11. Estado del arte y requisitos
12. Formulación variacional
13. Las nueve etapas
14. Capítulo 2 · Desarrollar
15. Cómo se contrasta
16. EduFEM
17. Trazabilidad en acción
18. Demostración
19. Capítulo 3 · Verificar y validar
20. Verificación (MMS)
21. Viga de Timoshenko
22. Membrana de Cook
23. Cobertura
24. La lección
25. Conclusiones y recomendaciones
26. Objetivos
27. Contraste de la hipótesis
28. Margen de los criterios
29. Respuesta al problema
30. Recomendaciones
31. Gracias
R. ¿Se puede rehacer a mano?
R. ¿De dónde salen los umbrales?
R. ¿Educativo sin medir estudiantes?
R. ¿Y la deformación plana?
R. Viga: apoyos y equilibrio
R. Desempeño del motor
R. Matriz de consistencia
R. Licencia
R. Viga: componentes secundarias
R. ¿Cómo se afirma la mejora?
R. ¿Por qué 18 de 49?